| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlte Klimatruhe AOF-25-C Die steckerfertigen Geräte sind für den Stadtwasser- oder Kühlturm-betrieb geeignet. Elegantes kunststoffüberzogenes Metallblech-Gehäuse mit innerer Wärme- und Schalldämmung. Diese Geräte dienen der Klimatisierung von Räumlichkeiten, bei denen aus gesetzlichen oder architektonischen Gründen keine Außeneinheit installiert werden darf, wie z.B. bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Die Geräte können stehend an der Wand bzw. direkt auf dem Boden installiert werden. Der Luftausblas kann waagerecht oder senkrecht erfolgen. Alle Geräte sind werkseitig mit einem Wassersparventil und einer mechanischen Regelung am Gerät ausgestattet. einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Technische Daten Nennleistungen1) Kühlleistung W 3800 Kühlluft m³/h 450 Wasservolumenstrom Stadt 18°C(l/s) 0,05 Wasservolumenstrom Turm 30°C(l/s) 0,19 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Energieeffizienzklasse Klasse F Stromaufnahme A 5,2 Schalldruckpegel2) dB(A) 40/42/43 Abmessungen: Höhe mm 600 Breite mm 950 Tiefe mm 235 Gewicht kg 60 1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent. Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur. 2) Schalldruckpegel bei 1,5 m Abstand zum Innengerät. Zubehör: - Kabelfernbedienung, mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige - Programmierbare Schalteinheit mit Echtzeituhr, Tages- und Wochen- programmierung Nachtabsenkung, Soll- und Isttemperatur-Anzeige sowie Ventilator- Drehzahlregelung - Elektroheizung 2,0 kW, 230 V - Verstellbares Luftleitgitter - Wandkonsole Fabrikat: KRONE Type: AOF-25-C |  |  |  |  |