# KRONE Toshiba Inverter SMMS-System 2-Wege-Kassetten-Innengerät

# MMU-AP0151WH

## Gerät

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbarem Synthetikfilter. Luftausblas über 2 Seiten, Luftansaug über Mitte. Die Luftleitlamellen werden motorisch verstellt. Ein Frischluftanteil ist standardmäßig vorgesehen. Serienmäßig ist eine Kondensat-pumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 510 mm über Unterkante Zwischendecke verbaut. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für das SMMS-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 Schritten und Fuzzylogik; dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung von 20% - 100%.

PID-Regelung für Geräte-Thermistoren: Rückluftsensor, Sensor zur Überwachung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Überwachung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Alle Gerätefunktionen wahlweise über Kabelfernbedienung, Infrarot-Fernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem regelbar.

Temperaturerfassung erfolgt wahlweise über die Rückluft, einen externen Fühler oder über die verdrahtete Fernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter über Infrarot- und Kabelfernbedienung, History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung abfragbar, optional Fern An/Aus-Regelung (TCB-IFCB-4E) und Ferntemperatursensor (TCB-TC21LE). Selbstdiagnose möglich. Eingabe der Minimal- bzw. Maximal-Sollwerte; umfangreicher Sensorabgleich ist möglich; Filterreinigungsintervall.

Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 4,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 5,0 | kW |
| Regelbereich | 20-100 | % |
| Nennbedingungen Raumluft (kühlen) | 27/19 | °C Tk/Fk |
| Nennbedingungen Raumluft (heizen) | 20/15 | °C Tk/Fk |
| Luftvolumenstrom H/M/N | 780/700/600 | m³/h |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR |  |  |
| Nennstrom | 0,32 | A |
| Leistungsaufnahme | 72 | W |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Schalldruckpegel in 1,5m Entfernung* | 30 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Breite/Tiefe/Höhe Gitter | 1520/650/8 | mm |
| Breite/Tiefe/Höhe Gerät | 1350/550/398 | mm |
| Betriebsgewicht inkl. Gitter | 55 | kg |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | MMU-AP0151WH |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

* Schalldruckpegel nach JIS – B8516; Messung unter dem Gerät, kleine Lüfterstufe.

Technische Änderungen vorbehalten.