| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie AYC-09-M Fensterklimagerät mit Kühlfunktion, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, und waagerecht verstellbaren Lamellen. Vertikale Lamellenverstellung. Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft. Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 410A. Luftfilter Die Regelung am Gerät beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften oder Kühlen. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Technische Daten Kühlleistung W 2650 Luftmenge, hoch m³/h 350 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 45/49 Schalldruckpegel Außen 1) dB(A) 52/56 Kältemittel / Menge Art/kg R410A / 0,750 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 890 EER (Energieeffizienzklasse) 2,95 (B) Stromaufnahme A 3,9 Absicherung träge 230V A 10 Abmessung: Breite mm 450 Tiefe mm 585 Höhe mm 350 Gewicht kg 36 Einsatzbereich: +15°C bis +43°C Außentemperatur 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld. Fabrikat: KRONE Type: AYC-09-M |  |  |  |  |