| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheit FA-18 mit Radialgebläse in kompakter Bauweise, schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probe gelaufen. Für die Innenaufstellung ist ein Kanalanschluss vorhanden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech. Ausgestattet mit: - einem vollhermetischen Kompressor - Niederdruckschalter - Hochdruckschalter - Schaltschützen für Kompressor - Elektronik - Einspritzorgan Technische Daten: Kühlleistung: 5,0 kW Kond. Kühlluft: 2100 m3/h Ext. Pressung max. ohne Filter: 230 Pa Ext. Pressung max. mit Filter: 130 Pa Versorgungsspannung: 220-240V/1Ph/50Hz Stromaufnahme - Kompressor: 11,5 A Leistungsaufnahme - Kompressor: 2,16 kW Absicherung träge: 20 A Kältemittel: R410A Kältemittelmenge: 1,5 kg CO2-Äquivalent: 3,13 t vorgefüllt für: 4 m Nachfüllmenge: 30 g/m Flüssigkeitsleitung: 6 mm 1/4 Zoll Saugleitung: 12 mm 1/2 Zoll Kältemittelleitungslänge, max.: 20 m Höhendifferenz, max.: 5 m Höhe / Breite / Tiefe: 450/630/1120 mm Gewicht: 79 kg Fabrikat: KRONE Type: FA-18 |  |  |  |  |