| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wandklimagerät für Direktverdampfung Typ FCW bestehend aus: - Hellem Kunststoffgehäuse mit akustischer und thermischer Isolierung. - Radialwalzenlüfter mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. - Kondensatwanne, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelleitungen mit Bördelanschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Infrarot-Fernbedienung für die Steuerung vom Innengeräten mit folgenden Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen; Lüften; Entfeuchten; Automatikfunktion; Timer-Modus; Nachtbetrieb; Notbetrieb; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordreh- zahl manuell oder automatisch. Alle Baugrößen sind für Kältemittel R407C und auch für R410A geeignet. Zubehör: Kabel-Fernbedienung mit 10 Meter Kabel für ein Gerät Zusatz-Tauwasserpumpe Accurator (Einspritzdüse für Inneneinspritzung) Technische Daten: Kühlleistung: 3,5 kW Luftmengen: 510 / 465 / 420 m³/h Entfeuchtung: 1,2 l/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 37 Watt Stromaufnahme: 0,16 A Schalldruckpegel in 1m Entf.: 35 / 34 / 31 dB (A) Flüssigkeitsleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 1/2" ~ 12,7 mm Kältemittelleitungs-Grenzen (Länge): 25 m Kältemittelleitungs-Grenzen (Höhenunterschied): 10 m Höhe/Breite/Tiefe: 298 / 880 / 180 mm Gewicht: 11 kg Fabrikat: KRONE Type: FCW 12 C |  |  |  |  |