| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wandklimagerät für Direktverdampfung Typ FCW bestehend aus: - Hellem Kunststoffgehäuse mit akustischer und thermischer Isolierung. - Radialwalzenlüfter mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. - Kondensatwanne, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelleitungen mit Bördelanschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Infrarot-Fernbedienung für die Steuerung vom Innengeräten mit folgenden Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen; Lüften; Entfeuchten; Automatikfunktion; Timer-Modus; Nachtbetrieb; Notbetrieb; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordreh- zahl manuell oder automatisch. Alle Baugrößen sind für Kältemittel R407C und auch für R410A geeignet. Zubehör: Kabel-Fernbedienung mit 10 Meter Kabel für ein Gerät Zusatz-Tauwasserpumpe Accurator (Einspritzdüse für Inneneinspritzung) Technische Daten: Kühlleistung: 6,8 kW Luftmengen: 600 / 540 / 470 m³/h Entfeuchtung: 2,5 l/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 78 Watt Stromaufnahme: 0,34 A Schalldruckpegel in 1m Entf.: 45 / 43 / 40 dB (A) Flüssigkeitsleitung: 3/8" ~ 9,53 mm Saugleitung: 5/8" ~ 15,9 mm Kältemittelleitungs-Grenzen (Länge): 40 m Kältemittelleitungs-Grenzen (Höhenunterschied): 20 m Höhe/Breite/Tiefe: 360 / 1172 / 206 mm Gewicht: 21 kg Fabrikat: KRONE Type: FCW 25 C |  |  |  |  |