| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlte Verflüssigereinheit FW064-C in kompakter Bauweise, schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probe gelaufen. Zur Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech. Ausgestattet mit: - einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor - Koaxialverflüssiger - Hochdruckschalter - Wassersparventil - Elektronik mit Anschlussklemmleiste - Einspritzorgan Technische Daten: Kühlleistung 14,00 kW EER 3,58 Versorgungsspannung 400V/3Ph/50Hz Leistungsaufnahme 3,9 kW Stromaufnahme 7,0 A Stromaufnahme max. 10,5 A Netzkabel 5 x 2,5 mm2 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm2 Schalldruckpegel 49 dB(A) Flüssigkeitsleitung 10 mm 3/8 Zoll Saugleitung 19 mm 3/4 Zoll Kältemittel R407C GWP 1774 Kältemittelmenge 1,60 kg CO2-Äquivalent 2,84 t vorgefüllt für 4 m Nachfüllmenge 50 g/m Kältemittelleitungslänge, max. 20 m Höhendifferenz, max. 5 m Wasseranschlüsse 3/4 Zoll Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C 600 l/h Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C 2700 l/h Max. Wassereintrittstemperatur +45 °C Höhe / Breite / Tiefe: 630/800/360 mm Gewicht: 75 kg Fabrikat: KRONE Type: FW064-C |  |  |  |  |