| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie GJC Fensterklimagerät mit Kühlfunktion, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, und waagerecht verstellbaren Lamellen. Vertikale Lamellenverstellung. Invertergeregelter Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft, 3 Drehzahlen Axialventilator mit Kondenswasser-Schleuderring Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R32. Reinluftfilter Die Regelung am Gerät beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften oder Kühlen. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Einsatzbereich: +16°C bis +43°C Außentemperatur Technische Daten Kühlleistung 3650 W Luftmenge 480-380 m³/h Schalldruckpegel innen1) 41/45 dB(A) Schalldruckpegel außen1) 46/50 dB(A) Kältemittelart R32 Kältemittelmenge 0,63 kg GWP 675 CO2-Äquivalent 0,43 t Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme 1030 W EER (Energieeffizienzklasse) A Stromaufnahme 4,6 A Absicherung träge 230V 10 A Abmessung: Höhe 428 mm Breite 660 mm Tiefe 700 mm Gewicht 50 kg 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld. Fabrikat: KRONE Type: GJC-12-AG |  |  |  |  |