| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern in GREE GMV Multi VRF-Systeme GMV-LKIT-3-H Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt zwischen 2,5 und 29 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen. Das Lüftungskit besteht aus drei Temperatursensoren für den Einsatz in bauseitige Fühlertaschen am Wärmetauscher und einem Temperatursensor für den Rückluft- Istwert sowie einem abschließbaren Schaltkasten mit Standard-Fernbedienung, VRF-Multi-Steuerplatine, Trafo, Expansionsventil und ist komplett auf Anschluss-klemmen verdrahtet. Technische Daten: Nennkühlleistung 28,0 kW Regelbereich (min - max) (10,0 – 29,0) kW Nennheizleistung 300 kW Regelbereich (min - max) (10,0 – 31,0) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 3100 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 5200 m³/h Umlufttemperatur (min.) 16 °C Umlufttemperatur (max.) 30 °C Spannungsversorgung* 230V/1~/50 Hz Spannungsversorgung* 400V/3~/50 Hz Kältemittel R 410A Abmessungen Höhe 400 mm Breite 400 mm Tiefe 200 mm Gewicht 9 kg * Spannungsversorgung abhängig vom Außengerät Fabrikat: KRONE Type: GMV-LKIT-3-H |  |  |  |  |