| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern in GREE GMV5 VRF-Systemen GMV-N560U-2 Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt bei 56 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen. Das Lüftungskit besteht aus drei Temperatursensoren für den Einsatz in bauseitige Fühlertaschen am Wärmetauscher und einem Temperatursensor für den Rückluft- Istwert sowie einem abschließbaren Schaltkasten mit Standard-Fernbedienung, GMV5-VRF-Steuerplatine, Trafo, Expansionsventil und ist komplett auf Anschluss-klemmen verdrahtet. Technische Daten: Nennkühlleistung 56,0 kW Regelbereich (min - max) 10,0 - 58,0 kW Nennheizleistung 62,5 kW Regelbereich (min - max) 10,0 - 64,0 kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 8600 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 9200 m³/h Umlufttemperatur (min.) 16 °C Umlufttemperatur (max.) 30 °C Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittel R410A Abmessungen Höhe 284 mm Breite 334 mm Tiefe 111 mm Gewicht 9 kg Fabrikat: KRONE Type: GMV-N560U-2 |  |  |  |  |