| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Inverter EuroRaster-Kassette GMV-ND028TB für GREE-GMV5-VRF-System Gerät Modernes 4-Wege-Kassettengerät mit sehr geringer Bauhöhe und effizientem DC-Ventilatormotor. Gehäuse aus formstabilem, verzinktem Stahlblech, schall- und wärme-dämmend verkleidet. Die Farbe des attraktiven Design-Luftausblasgitters ist annähernd RAL 9003 (Signalweiß, matt). Der Luftausblas ist motorisiert und gewährleistet so eine optimale Luftverteilung. Alle Geräte werden mit einer IR-Fernbedienung ausgeliefert. Die Einspritzung ist im Gerät integriert. Zusätzlich haben die Geräte regenerierbare Luftfilter sowie einen Frischluftanschluss. Eine automatische Einschaltung nach Stromausfall gehört ebenfalls zur Ausstattung. Verdampfer/Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer sowie das eingebundene E-Ventil garantieren einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energie-effizienz. Die zusätzliche BlueFin-Lamellenbeschichtung ermöglicht den Einsatz der Innengeräte auch in lufttechnisch belasteten Räumen. Ventilator Der effiziente und laufruhige Inverter-geregelte DC-Motor ist schwing-ungsarm gelagert, statisch und dynamisch gewuchtet. Er ermöglicht fünf Lüfterstufen mit der IR-Fernbedienung und bis zu sieben Lüfterstufen mit der Kabelfernbedienung. Mikroprozessorregelung Die Regelung überwacht und optimiert alle Funktionen, um das System effizient und betriebssicher zu halten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungs-wärmetauschers in allen Leistungsbereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Fernbedienung. Die Ist- und Solltemperaturen können an der Gerätefront abgelesen werden. Das E-Ventil ist nach 2000 Schritten vollständig geöffnet. Theoretisch kann eine genaue Temperaturregelung von 01 °C erreicht werden. Zubehör Standard-Kabelfernbedienung, Design-Touchscreen-Fernbedienung, Hotel-Fernbedienung, Smart-Zentralregler, Zentralregler, Design-Kabel-fernbedienung, Modbus/BacNet-Schnittstelle, WLAN-Modul, Diagnose-Debugger, GREE Multiple Central Management. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 2,8 kW Regelbereich (min - max) (0,6 – 3,1) kW Nennheizleistung 3,2 kW Regelbereich (min - max) (0,6 – 3,5) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (max.) 600 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Spannungsbereich 198-264 V Elektr. Stromaufnahme max. 0,4 A Leistungsaufnahme nenn. 35 W Leistungsaufnahme max. 48 W Schalldruckpegel innen, Stufe 5, max.1 40 dB(A) Schalldruckpegel innen, Stufe 1, min.1 31 dB(A) Schalldruckpegel Flüsterbetrieb1 25 dB(A) Kältemittel R410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 1/4" / 6 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 3/8" / 10 mm Abmessungen Höhe 240 mm Breite 595 mm Tiefe 595 mm Gewicht 24 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND028TB |  |  |  |  |