| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Inverter Universaltruhe GMV-ND160ZD für GREE-VRF-System Gerät Attraktives und sehr leises Klimagerät zur Wand-, Decken- oder Boden-montage in modernen Design und heller Farbgebung, annähernd RAL 9002 (grauweiß). Das Innengerät wurde speziell für das GREE GMV5-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für individuelle Komfortregelung. Sie können motorisch in vertikale feste Positionen oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Der Lufteintritt befindet sich auf der Vorderseite. Die Luftfilter sind durch ein sehr leicht zu öffnendes und zu demontierbares Luftansauggitter zugänglich und herausnehmbar. Eine LED-Anzeige für Betriebszustände ist in der Gerätefront integriert. Alle Geräte werden mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgeliefert. Die Einspritzung ist im Gerät eingebaut. Zusätzlich haben die Geräte regenerierbare Luftfilter, einen Frischluftanschluss sowie einen Fenster-kontakt für eine externe Abschaltung. Ventilator Der effiziente und laufruhige DC-Motor ist schwingungsarm gelagert, statisch und dynamisch gewuchtet. Er ermöglicht fünf Lüfterstufen mit der IR-Fernbedienung und bis zu sieben Lüfterstufen mit der Kabelfern-bedienung. Mikroprozessorregelung Die Regelung überwacht und optimiert alle Funktionen, um das System effizient und betriebssicher zu halten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungs-wärmetauschers in allen Leistungsbereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Fernbedienung. Die Ist- und Solltemperaturen können an der Gerätefront abgelesen werden. Serienmäßig haben die Geräte einen Fensterkontakt für eine externe Abschaltung. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 16,0 kW Regelbereich (min - max) (3,0 – 17,0) kW Nennheizleistung 18,0 kW Regelbereich (min - max) (3,0 – 18,5) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (max) 2300 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Spannungsbereich 198-264 V Elektr. Stromaufnahme max. 0,95 A Schalldruckpegel1 50 dB(A) Kältemittel R 410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 3/8" / 10 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 5/8" / 16 mm Abmessungen Höhe 700 mm Breite 1700 mm Tiefe 245 mm Gewicht 61 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND160ZD |  |  |  |  |