| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter GR-LKIT-1-R32 in Kombination mit Inverter GUD-050-WAT Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt zwischen 1,8 und 17 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen. Das Lüftungskit besteht aus einem Frostschutzfühler sowie einem Temperatursensor für den Rückluft-Istwert und einem abschließbaren Schaltkasten mit Standard-Fern-bedienung, Steuerplatine, Trafo und ist komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet. Technische Daten: Nennkühlleistung 5,0 kW Regelbereich (min - max) (1,6 – 5,8) kW Nennheizleistung 5,4 kW Regelbereich (min - max) (1,4 – 6,2) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 700 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 1000 m³/h Umlufttemperatur (min.) 16 °C Umlufttemperatur (max.) 30 °C Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittel R32 Abmessungen Höhe 400 mm Breite 400 mm Tiefe 200 mm Gewicht 9 kg Fabrikat: KRONE Type: GR-LKIT-1-R32 |  |  |  |  |