| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter GR-LKIT-2-R32 in Kombination mit Inverter GUD-140-WAX Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt zwischen 1,8 und 17 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen. Das Lüftungskit besteht aus einem Frostschutzfühler sowie einem Temperatursensor für den Rückluft-Istwert und einem abschließbaren Schaltkasten mit Standard-Fern-bedienung, Steuerplatine, Trafo und ist komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet. Technische Daten: Nennkühlleistung 14,0 kW Regelbereich (min - max) (6,0 – 15,0) kW Nennheizleistung 16,0 kW Regelbereich (min - max) (5,2 – 16,2) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 1500 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 2800 m³/h Umlufttemperatur (min.) 16 °C Umlufttemperatur (max.) 30 °C Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittel R32 Abmessungen Höhe 400 mm Breite 400 mm Tiefe 200 mm Gewicht 10 kg Fabrikat: KRONE Type: GR-LKIT-2-R32 |  |  |  |  |