| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter GR-LKIT-2-G4 in Kombination mit Inverter GUHD-48-NM-4 Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt zwischen 1,8 und 17 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen. Das Lüftungskit besteht aus einem Frostschutzfühler sowie einem Temperatursensor für den Rückluft-Istwert und einem abschließbaren Schaltkasten mit Standard-Fern-bedienung, Steuerplatine, Trafo und ist komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet. Technische Daten: Nennkühlleistung 14,0 kW Regelbereich (min - max) (6,0 – 15,0) kW Nennheizleistung 15,0 kW Regelbereich (min - max) (5,2 – 16,2) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 1500 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 2800 m³/h Umlufttemperatur (min.) 16 °C Umlufttemperatur (max.) 30 °C Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittel R410A Abmessungen Höhe 400 mm Breite 400 mm Tiefe 200 mm Gewicht 10 kg Fabrikat: KRONE Type: GR-LKIT-2 -G4 |  |  |  |  |