| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Außeneinheit GUD-100-WAX für ein Innengerät GUD-100-TA, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech. Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wand-konsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrollierten Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile. Absperrorgan saug- und druckseitig seitlich am Gerät mit saugseitigem Schraderventil. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleisten für Netzanschluss und Innenteilen. Technische Daten Kühlleistung W 10000 (3500-11200) Heizleistung W 12000 (3500-12000) Schalldruckpegel dB(A) 45 Betriebsspannung 3~400V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 3000 SEER (Energieeffizienzklasse) 6,10 (A++) Leistungsaufnahme Heizung W 3400 SCOP (Energieeffizienzklasse) 4,10 (A+) Absicherung, träge (gem. mit Innenteil) A 16 Kältemittel Typ R32 Kältemittel Füllmenge kg 2,50 CO2-Äquivalent t 1,69 vorgefüllt für m 5,00 Nachfüllmenge g/m 40 Abmessungen: Höhe/Breite/Tiefe mm 820/940/460 Gewicht kg 96 Kältemittelleitungen: Länge max. m 65 Höhendifferenz max. m 30 Einspritzleitung isoliert mm 10 Saugleitung isoliert mm 16 Fabrikat GREE Modell GUD-100-WAX |  |  |  |  |