| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Ausseneinheit für ein Innengerät, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß). Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wand-konsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Scrollkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R410A Komplette interne Verdrahtung mit Anschlußklemmleisten für Netzanschluß und Innenteilen. Kombinierbar mit den Innenteilen: GREE GTH-36-K3 Universal-Truhengeräte GREE GKH-36-K3 Kassetten und GREE GFH-36-K3 Kanalgeräte Technische Daten Kühlleistung W 10000 (3500-11200) Heizleistung W 12000 (3500-13000) Schalldruckpegel dB(A) 55 Betriebsspannung 400V-3Ph-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 3300 (1100-3800) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,03 B Leistungsaufnahme Heizung W 3450 (1200-3800) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,48 B Absicherung, träge A 16 (gemeinsam mit Innenteil) Abmessung: Kältemittel / Menge Typ/kg R410A / 2,6 Breite mm 990 Tiefe mm 390 Höhe mm 800 Nettogewicht kg 70 Kältemittelleitungen Länge max. m 50 Einspritzleitung isoliert mm 10 Saugleitung isoliert mm 16 Fabrikat GREE Modell GUHD-36-NM-2 |  |  |  |  |