| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Wand-Inverter-System (Direktverdampfung) Raumklima-Kombination mit Inverter zum Kühlen und Heizen. Die Kombination besteht aus einem Innengerät als Wand-Raumklimagerät und einem Inverter-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage. Durch die interne Kommunikation zwischen Innengerät und Außenteil erfolgt eine stetige Anpassung der Kühl- und Heizleistung auf die Leistungserfordernisse des Raumes. Temperaturschwankungen im Raum werden auf ein Minimum reduziert und elektrische Energie eingespart. Innengerät GWH-09-YC6-I EVO Befestigung mittels Wandhalterung. Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit vollflächiger Designfront. Anzeige für aktuelle Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Lufteintritt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal und horizontal verstellbaren Lamellen. Automatischer Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung sowohl vertikal als auch horizontal. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch siebenstufigen Motor. Von vorn zugängliche Anschlussklemmen innerhalb des Gerätes. Komfortable Regelung mit Bedienung aller Funktionen und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung. Optional ist die Regelung mit einer Kabel-Fernbedienung möglich. Die integrierte WiFi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung von Smartphones oder Tablets mit der Gree Smart-Anwendung. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer und Takt-betrieb des Kompressors in der Regelung integriert. Wiederanlauf nach Stromausfall und Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Außengerät. Außenteil GWH-09-YC6-O Gehäuse des Außenteiles aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung. Der Lufteintritt erfolgt über einen Hochleistungsverflüssiger aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen mit Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter. Laufruhiger Axialventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, mit thermisch geschützten Antriebsmotor. Leistungsstarker, drehzahlgeregelter Inverter. Elektronik mit Regelkomponenten zur Erzeugung einer Kompressorleistung von 0,9 bis 3,4 kW Kühlleistungen und 0,7 bis 3,9 kW Heizleistungen. Absperrorgan saug- und druckseitig seitlich am Gerät mit saugseitigem Schraderventil. Integriertes Vierwege-Umkehrventil zur Umschaltung des Kühl- und Heizbetriebes. Kältekreis mit FCKW-freiem Kältemittel R32. Kältemittel für 5 Meter Kältemittel-leitungslänge vorgefüllt. Kältemitteleinspritzung elektronisches Einspritzventil mit vorgeschaltetem Filtertrockner. Elektrische Anschlussklemmen für Steuerleitung und Datenleitung vom Innengerät. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Innengerät Winterregelung zum Betrieb bei tiefen Außentemperaturen Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung XK41 Kabel-Fernbedienung XK76 Störmeldung Kondensatpumpe Wand- oder Bodenkonsolen für Außenteil Ölprotektor aus Aluminium mit integriertem Ölabscheider Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 2,60 (0,90 – 3,40) kW Nennheizleistung ²) 2,93 (0,70 – 3,90) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A+++ Energieeffizienzklasse Heizen A++ Energieeffizienzgröße SEER 8,5 Energieeffizienzgröße SCOP 4,6 Luftvolumenstrom Innengerät 7-stufig 390-660 m³/h Schalldruckpegel Innengerät min.-max.3) 24-41 dB(A) Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 39 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +43 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -15 bis +24 °C Kältemittel R32 GWP 675 Kältemittelmenge 0,7 kg CO2-Äquivalent 0,47 t vorgefüllt für 5 m Nachfüllmenge 20 g/m Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 585 W Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 2,6 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 650 W Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 2,9 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 3/8" 10 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 16 mm Kältemittelleitung, Länge max. 15,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 10,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 290 mm Breite 865 mm Tiefe 210 mm Abmessungen Außenteil Höhe 596 mm Breite 848 mm Tiefe 320 mm Gewicht Innengerät 10,0 kg Gewicht Außenteil 33,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1 m 4) Abstand 5 m Fabrikat: GREE Type: GWH-09-YC6-I / GWH-09-YC6-O |  |  |  |  |