| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Wand-Inverter-System (Direktverdampfung) Raumklima-Kombination mit Inverter zum Kühlen und Heizen. Die Kombination besteht aus einem Innengerät als Wand-Raumklimagerät und einem Inverter-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage. Durch die interne Kommunikation zwischen Innengerät und Außenteil erfolgt eine stetige Anpassung der Kühl- und Heizleistung auf die Leistungserfordernisse des Raumes. Temperaturschwankungen im Raum werden auf ein Minimum reduziert und elektrische Energie eingespart. Innengerät GWH-24-KF4-I Befestigung mittels Wandhalterung. Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit vollflächiger Designerfont. Anzeige für aktuellen Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Lufteintritt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal verstellbaren Lamellen. Automatischer Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung möglich. Zusätzliche horizontale Verteilung durch manuelle Einstellung. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch mehrstufigen Motor. Von vorn zugängliche Anschlussklemmen innerhalb des Gerätes. Komfortable Regelung mit Bedienung und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung. Manuelle Wahl der Betriebsarten, "Kühlen", "Entfeuchten", "Timer", "Nachtanhebung", "Automatik". Drehzahl des Ventilators manuell vorwählbar, selbständige Anpassung an den Kühlbedarf im Automatikbetrieb. Manueller Betrieb, ohne Infrarot-Fernbedienung, mit festen Betriebszuständen möglich. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer und Takt-betrieb des Kompressors in der Regelung integriert. Wiederanlauf nach Stromausfall und Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Innengerät. Außenteil GWH-24-KF4-O Gehäuse des Außenteiles aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung. Der Lufteintritt erfolgt über einen Hochleistungsverflüssiger aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen mit Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter. Laufruhiger Axialventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, mit thermisch geschützten Antriebsmotor. Leistungsstarker, geräuscharmer und schwingungsgedämpfter Rollkolbenkompressor mit kombinierter Überstrom-/ Thermo-Schutzeinrichtung. Elektronik mit Regelkomponenten zu Erzeugung einer Kompressorleistung von 0,45 bis 3,23 kW Kühlleistung und 0,45 bis 4,10 kW Heizleistungen. Absperrorgan saug- und druckseitig seitlich am Gerät mit saugseitigem Schraderventil. Integriertes Vierwege-Umkehrventil zur Umschaltung des Kühl- und Heizbetriebes. Kältekreis mit FCKW-freiem Kältemittel R 410A. Kältemittel für 5 Meter Kältemittel-leitungslänge vorgefüllt. Kältemitteleinspritzung durch Kapillarrohr mit vorgeschaltetem Filtertrockner. Elektrische Anschlussklemmen für Steuerleitung und Datenleitung vom Innengerät. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Innengerät Als Zubehör lieferbar: Kondensatpumpe Winterregelung zum Betrieb bei tiefen Außentemperaturen Wand- oder Bodenkonsolen für Außenteil Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 6,45 (1,50 – 7,00) kW Nennheizleistung ²) 7,00 (1,20 – 7,80) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A Energieeffizienzklasse Heizen A Energieeffizienzgröße SEER 5,1 Energieeffizienzgröße SCOP 3,8 Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. 180 m³ Luftvolumenstrom Innengerät max. 1000 m³/h Schalldruckpegel Innengerät max./min.3) 42/36 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -10 bis +45 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -7 bis +21 °C Kältemittel R 410A Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 41 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 2,180 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 9,48 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 2,220 kW Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 9,65 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 5/8" 16 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 17 mm Kältemittelleitung, Länge max. 30,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 10,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 320 mm Breite 1010 mm Tiefe 221 mm Abmessungen Außenteil Höhe 800 mm Breite 980 mm Tiefe 430 mm Gewicht Innengerät 15,0 kg Gewicht Außenteil 60,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1 m 4) Abstand 5 m Fabrikat: GREE Type: GWH-24-KF4-I / GWH-24-KF4-O |  |  |  |  |