| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenkassetten GWK 701 D für Kaltwasserbetrieb, bestehend aus: Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit Parallel-Lamellen. Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter. Luftausblas wahl-weise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansaug-gitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zur Geräteoberkante eingebaut. Luftkühler 2- bzw. 3-reihiger runder Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher aus mechanisch geweiteten CU-Rohren mit durchgehenden Alu-Rippen, Entlüftungs- und Entleerungsventilen sowie Messinganschlüssen. Ventilator Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung. Schaltkasten Alle Geräte umfassen einen Schaltkasten mit Klemmleisten. Der Schaltkasten ist außen am Gerät angebracht, mit einer Sicherung für Geräte- und Regelungs-schutz. Der Schaltkasten für die Regelung lässt sich leicht durch Lösen einer Sicherungsschraube öffnen. Filter Waschbarer Polyproylen-Filter in gefalteter Ausführung für eine größere Filter-fläche und geringem Druckverlust. Das Filter ist in einem Kunststoffrahmen an der unteren Seite des Gerätes angebracht und kann zur Reinigung sehr leicht entfernt werden. Die Filterklasse ist EU1. Optional ist es möglich, fotokatalyti-sche (TiO2) Filter zur Geruchsentfernung in das Gerät nachzurüsten. Zubehör: Fernbedienung zur Wandbefestigung mit oder ohne Thermostat. Thermoelektrisches Drei-Wege-Ventil, zur Regulierung des Wasserzulaufs zum Wärmetauscher. Aktivkohlefilter zur Filterung unangenehmer Gerüche; z.B.Tabakrauch. Antibakterienfilter zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft, Zusatz-Kondensatpumpe ab 500 mm, Ausblasgitter-Lackierung in allen RAL-Farben. Technische Daten: Kaltwassertemperatur: 7/12°C Kühlleistung: 8,2 kW Heizleistung PWW: 14,5 kW Luftmenge (H/M/N): 1410 / 1170 / 654 m³/h Geräuschpegel: 26 - 45 dB (A) Wasservolumenstrom Kühlung: 1247 l/h Kaltwasseranschlüsse: 1 Zoll / ¾ Zoll Druckverlust Kaltwasserregister: 32,7 kPa Druckverlust Ventilsatz: 19,9 kPa Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Anschlusswert: 123 Watt Nennstrom: 0,63 A Höhe / Breite / Tiefe (Gerät): 298 / 825 / 880 mm Höhe / Breite / Tiefe (Gitter): 37 / 960 / 960 mm Gewicht: 46 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei den Kassetten auf einer Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: GWK 701 D |  |  |  |  |