| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlter Klimaverflüssiger KD, in Kompaktbauweise, Baureihe KD , schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probegelaufen. Gehäuse mit schallisoliertem Aufstellsockel aus einbrennlackiertem Stahlblech. Modell KD 024 C mit vollhermetischem Rollkolbenkompressor, im Gehäuseraum. Koaxialverflüssiger, wassergekühlt, mit Kühlwasserregler. Anschlüsse nach vorne geführt. Kältekreislauf, teilweise isoliert, mit Hochdruckpressostat, Kapillare, Filter und Kältemittel-Betriebsfüllung R410A. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleiste. Technische Daten: Kühlleistung: 7,15 kW Wassermengen Stadtwasser 15°C: 320 l/h Kühlturm 26/32°C: 1550 l/h Druckverlust, wasserseitig Stadtwasser 15°C: 15 kPa Kühlturm 26/32°C: 130 kPa Kältemittel / Menge: R 410 A / ca. 1160 g Geräuschpegel (4m Abst.): 53 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 2,4 kW Stromaufnahme - Kompressor: 9,6 A Absicherung träge: 16 A Flüssigkeitsleitung: 9,53 mm 3/8 Zoll Saugleitung: 15,9 mm 5/8 Zoll Kältemittelleitungslänge, max.: 25 m Höhe / Breite / Tiefe: 473/625/360 mm Gewicht: 56 kg Fabrikat: KRONE Type: KD 024 C R410A |  |  |  |  |