| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Universal-Klimatruhe für Direktverdampfung: bestehend aus : - Hellem Kunststoffgehäuse für die Montage an Wand, Boden oder Decke sowie einer akustischen und thermischen Isolierung. - Radialwalzenlüfter mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (R410A- geeignet). - Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff mit knickfestem Ablaufschlauch. - Kältemittelleitungen mit Bördelanschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Mikroprozessor-Technologie zur Überwachung und Selbstdiagnose der einzelnen Betriebszustände. - Regelung für Wärmepumpenheizung (Umschaltbar auf nur kühlen) - Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung - Uhrzeit-Anzeige - Zeitschaltuhr (Ein/Aus) - LCD-Display für aktuelle Betriebszustände - automatische Drehzahlregelung - automatischer Luftverwirbelungsmechanismus - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Technische Daten: Kühlleistung: 3,50 kW Heizleistung: 3,80 kW Luftmenge: 680 m³/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Stromaufnahme: 0,35 A Schalldruckpegel in 1m Entf.: 36/39/42 dB (A) Einspritzleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 1/2" ~ 12,7 mm Kondenswasseranschluß: 5/8" ~ 15,88 mm Tiefe/Breite/Höhe: 240 / 950 / 650 mm Gewicht: 30 kg Fabrikat: KRONE Type: MFIX 12 HN |  |  |  |  |