| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Hochwand-Klimagerät für Direktverdampfung MKI, bestehend aus : - Formschönes Kunststoffgehäuse mit akustischer und thermischer Isolierung. - Querstromgebläse mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. - Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff mit knickfestem Ablaufschlauch. - Kältemittelleitungen mit Bördelanschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Mikroprozessor-Technologie zur Überwachung der einzelnen Betriebszustände und Solltemperaturanzeige am Innengerät. - Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung - Zeitschaltuhr (Ein/Aus) - LCD-Display für aktuelle Betriebszustände - automatische Drehzahlregelung automatischer Luftverwirbelungsmechanismus - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Technische Daten: Kühlleistung: 2,6 kW Luftmenge: 390 m³/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Stromaufnahme: 0,25 A Schalldruckpegel in 1m Entf.: 30/33/34 dB (A) Einspritzleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 3/8" ~ 9,52 mm Kondenswasseranschluß: 14,0 mm Höhe/Breite/Tiefe: 290 / 830 / 200 mm Gewicht: 15 kg Fabrikat: KRONE Type: MKI 09 |  |  |  |  |