| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Kaltwasser-Deckenkassette PWE-91-EC im Euroraster- Format Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit multifunktionaler Regelungstechnik Die neue Generation der Deckenkassetten sind mit modernen und sehr wirtschaftlichen EC-Ventilatoren ausgerüstet. Diese ermöglichen eine stufenlose Drehzahlregelung bei sehr hohem Wirkungsgrad, besonders im Teillastbereich. Das Ergebnis: Zugfreie Kühlung und geräuscharmer Gerätebetrieb. Die geringe Bauhöhe der Deckenkassetten von nur 298 mm ermöglicht den Einbau in praktisch jede Zwischendecke. Die Luftverteilung über einen Rundwärmetauscher mit bis zu 70°C Mediumtemperatur erfolgt über alle vier Geräteseiten unterhalb der Zwischendecke. Serienmäßig sind die Deckenkassetten mit einer internen Kondensatpumpe ausgestattet. Optional kann Frischluft zugeführt werden oder Nebenräume werden gekühlt. Über potentialfreie Stör- und Betriebskontakte können aktuelle Funktionszustände weiterverarbeitet werden. Elegante Lösung für den Deckeneinbau Abmessungen im Euroraster-Format Geräuscharmer Betrieb Mit Infrarot-Fernbedienung Master- und Slave-Funktion Luftaustritt mit möglicher Swing-Funktion Potentialfreie Stör- und Betriebskontakte Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion Eingebaute Kondensatpumpe (bis 1000 mm WS) Anschluss für Frischluftzufuhr und Zweitraumkühlung Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung Präzisions-Raumtemperatur-Regelung RR-21.2 Raumtemperatur-Regelung RR-22.2 Zweiwege-Ventilbaugruppe Dreiwege-Ventilbaugruppe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung1 8,4 kW Nennheizleistung² 11,2 kW Luftvolumenstrom je Stufe 395/835/1057/1285/1587 m³/h Schalldruckpegel je Stufe³ 27/34/43/45/50 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme 110 W Elektr. Nennstromaufnahme 0,54 A Betriebsmedium max. 35% Glykol Betriebsdruck, max., Medium 1400 kPa Nennvolumenstrom, Medium 1,45 m³/h Nenndruckverlust 39,9 kPa Mediumanschlüsse 3/4 “ Mediuminhalt 3,2 l Abmessungen Gerät Höhe 298 mm Breite 580 mm Tiefe 1110 mm Abmessungen Abdeckung Höhe 28 mm Breite 690 mm Tiefe 1220 mm Gewicht 58,0 kg 1 Raumtemperatur TK 27°C, FK 19°C, Mediumeintritt 12°C, Mediumautritt 7°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom ² Raumtemperatur TK 20°C, FK 19°C, Mediumeintritt 70°C, Mediumautritt 60°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom ³ Abstand 1 m Fabrikat: KRONE Type: PWE-91-EC |  |  |  |  |