| 01.01 | RAS-13SAV2-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOSHIBA Bi-Flow / SUZUMI Außengerät, Wärmepumpe

RAS-13SAV2-E

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch den Einsatz von neuen hochentwickelten Komponenten ist eine sehr kompakte und leichte Bauweise möglich. Das Außengerät wurde speziell für Toshiba Invertertechnologie und das Kältemittel R 410A konzipiert und weiter entwickelt. Der Inverter ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Gleichstrom-Rollkolbenverdichters bis in kleinste Lastbereiche.  Durch ein Umkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. Die Kältemittelanschlüsse werden über Absperrventile mit Bördelverbindung angefahren.

VERDICHTER

Ein für Kältemittel R 410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppelrollkolbenverdichter ermöglicht sehr leisen Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung bis hin zu kleinsten Leistungsbereichen, bei minimalem Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte großflächige, luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direktangetriebener schwingungsarm gelagerter statisch und dynamisch gewuchteter drehzahlgeregelter Gleichstrom Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronische Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.

Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluss DN 12,7 und 6,35 mm)

SCHALTKASTEN

Die elektrischen/elektronischen Einrichtungen sind anschlussfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 3,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Min. - Max. Kälteleistung | 1,1 – 4,1 | kW |
| Nenn - Heizleistung | 4,2 | kW |
| Min. - Max. Heizleistung | 1,0 – 6,2 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -10 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Verdampfer |  |  |
| Luftvolumenstrom | 2250 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse Bördel | 12,7 / 6,4 | mm |
| Vorgefüllt für Leitungslängen bis | 15 | m |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 10 | m |
| Gesamte Leitungslänge, min. | 2 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 20 | m |
| Breite / Tiefe / Höhe | 780/290/550 | mm |
| Betriebsgewicht | 33 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 1,10 / 1,13 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 5,35 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 - 240 | V |
| Schalldruckpegel* CO / HP | 48 / 50 | dB(A) |
| Schallleistungspegel | 61 / 63 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,61 |  |
| COP (heizen) | 3,73 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAS-13SAV2-E |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAS-B13UFV-E und RAS-13SAV2-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.