| 01.01 | RAS-167SKV-E3 | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba AvAnt Inverter-Wandgerät

RAS-167SKV-E3

Gerät

Die dritte Generation Hybrid Inverter mit neuem, modernem Design vereinigt höchste Energieeinsparung mit einzigartiger Luftqualität. Durch die bewährten 7 in 1 wirkenden Filtersysteme zur Reinigung wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Raumluftqualität geleistet. Bestehend aus Kunststofffilter zur Filterung von groben Partikeln, Super OXI DEO Filter zusammengesetzt aus Vitamin C + Kaffeebohnen Extrakt und Super Zeolite Filter zur Bekämpfung von aktivem Sauerstoff und unangenehmen Gerüchen sowie SUPER STERILIZER zusammengesetzt aus Sasa + Bio Enzym und Super Ginko Filter zur Bindung von Bakterien, Schimmel und zur Reduzierung von Allergenen. Die regenerierbaren und Wechselluftfilter sind durch ein leicht zu öffnendes Luftansauggitter zugänglich und herausnehmbar. Nach Betriebsende verhindert eine Selbstreinigungsfunktion durch Abtrocknung des Wärmetauschers  die Bildung von Schimmel im Gerät. Das Innengerät wurde speziell für das Hybrid – Inverter - System mit Kältemittel R410A weiter entwickelt und ermöglicht eine hohe Energieeffizienz. Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für individuelle Komfortregelung. Sie können motorisch in 12 feste vertikale Positionen, automatische Positionierung oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektroanschlüsse des Gerätes leicht zugänglich. Der Anschluss der Kältemittelleitungen kann aus verschiedenen Richtungen erfolgen. Das Gerät wird mit einer Infrarotfernbedienung ausgeliefert.

Verdampfer/Verflüssiger

Durch eine L-förmige Anordung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminiumlamellen wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht.

Ventilator

Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu fünf Lüfterstufen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Gerätefunktionen werden ausschließlich über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung eingestellt. Zusätzlich lassen sich Hi Power Mode, ECO Timer Operation, Timer Operation mit Echtzeituhr und Memory/Preset Operation als Betriebart auswählen und eine Störungsdiagnose durchführen. Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Fernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt über den Rückluftsensor.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 4,4 | kW |
| --- | --- | --- |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 1,1 – 5,0 | kW |
| Nenn - Heizleistung | 5,2 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 1,0 – 6,2 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -10 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom CO / HP | 690 / 744 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse Bördel | 12,7 / 6,4 | mm |
| Breite / Tiefe / Höhe | 790/205/275 | mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 9 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 1560 / 1520 | W |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| Schalldruckpegel* CO h / n | 45 / 30 | dB(A) |
| Schallleistungspegel CO h / n | 58 / 44 | dB(A) |
| Schalldruckpegel* HP h / n | 45 / 31 | dB(A) |
| Schallleistungspegel HP h / n | 58 / 45 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 2,82 |  |
| COP (heizen) | 3,42 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAS-167SKV-E3 |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAS-167SKV-E3 und RAS-167SAV-E3, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.