| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobiles Raumklimagerät in Split-Ausführung Der Kompressor und der Verdampfer sind im fahrbaren, kompakten und formschönen Kunststoffgehäuse des Innengerätes untergebracht. Die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt. Das Gerät ist für den geräuscharmen Betrieb mit einem dreistufigen Lüfter ausgestattet. Die Regelung erfolgt vollautomatisch über einen Mikroprozessor. Der Verflüssiger und der Ventilator sind im kompakten wetterfesten Kunststoffgehäuse des seperaten Außenteils untergebracht. Im Außenteil wird die Wärme und anfallendes Kondensat abgeleitet. Zur stationären Montage kann das Gerät an den mitgelieferten Wandhalterungen oder Befestigungsriemen aufgehängt werden. Die Verbindungsleitung vom Innengerät zum Außenteil hat eine Länge von 3,0 m und ist durch eine Schnellkupplung lösbar. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Kühlleistung ²): 4,6 kW Luftmenge: 680 m³/h Geräuschpegel: 48 – 52 dB (A) Entfeuchtungsleistung (max): 1,9 l/h Versorgungsspannung: 230V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 1610 Watt Arbeitsbereich (Innen): + 21 bis + 35 °C Arbeitsbereich (Außen): - 15 bis + 43 °C Ventilatorstufen: 3 und Automatik Stromaufnahme: 7,5 A Absicherung (bauseits): 16 A Kältemittel: R 410 A Kältemittelmenge: 0,92 kg Schalldruckpegel (Innen/Außen) 1): 48/50/52 / 51 dB(A) Verbindungsleitung: 3000, nicht verlängerbar Höhe/Breite/Tiefe (Innen): 695 / 470 / 335 mm Höhe/Breite/Tiefe (Außen): 490 / 510 / 230 mm Gewicht (Innen/Außen): 36 / 14 kg Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei dem Gerät auf eine Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Angaben beziehen sich auf Luftzustand 27° C und 50 % r. F. Fabrikat: KRONE Type: RKL-481 EDV |  |  |  |  |