| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobiles Raumklimagerät in Split-Ausführung mit Invertertechnik Erstmalig ist modernste Invertertechnik bei einem mobilen Raumklimagerät in Split-Ausführung eingesetzt worden. Das Ergebnis ist eine hervorragende Effizienz und ein reduziertes Geräuschniveau. Die Invertechnik sorgt für höchsten Komfort, da die Temperatur-schwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Das KRONE Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten. Die Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfer-einheit (Innengerät) sind konstruktiv getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Freien aufgestellt. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Hauptmerkmale: ● Inverter-Technik ● Sehr hohe Kühlleistung ● Kältemittelleitung, Länge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System ● Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand ● Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion ● Luftaustritt mit Swing-Funktion ● Herausnehmbarer Luftfilter ● Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung ● Universell einsetzbar ● Kompakte Bauform und minimale Stellfläche ● Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung ● Integrierte Kondensatpumpe ● Gehäusefarbe ist weiß Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Nennkühlleistung ²): 3,80 kW Regelbereich (min-max): 1,8-4,7 kW Luftmenge: 620 m³/h Versorgungsspannung: 230V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 1150 Watt Arbeitsbereich (Innen): + 18 bis + 35 °C Arbeitsbereich (Außen): + 18 bis + 43 °C Ventilatorstufen: 3 und Automatik Stromaufnahme: 5,2 A Kältemittel: R 410 A Kältemittelmenge: 1,08 kg Schalldruckpegel (Innen/Außen) 1): 45/46/52 / 50 dB(A) Verbindungsleitung: 3000, nicht verlängerbar Höhe/Breite/Tiefe (Innen): 695 / 470 / 335 mm Höhe/Breite/Tiefe (Außen): 490 / 510 / 230 mm Gewicht (Innen/Außen): 34 / 14 kg Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei dem Gerät auf eine Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Angaben beziehen sich auf Luftzustand 27° C und 50 % r. F. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: RKL-490_DC |  |  |  |  |