| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Klimaverflüssiger als Duo- / Trio- / Quattro-Ausführung bestehend aus : Multisplit-Raumklima-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage. Außenteil je nach Ausführung zum Anschluß an zwei bis vier Innengeräte in freier Kombination (unter Beachtung der jeweiligen Kälteleistung) mit Wandgeräten, Deckenkassetten oder Wand-/Deckentruhen. Eine Teilbelegung der Kältekreise ist möglich. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung. Je nach Ausführung ein oder zwei laufruhige Axialventilatoren mit stufenlos regelbarem, thermisch geschützten Antriebsmotor, statisch und dynamisch gewuchtet. Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter am Verflüssiger. Der Luftansaug erfolgt über den Verflüssiger. Je nach Baugröße zwei, drei oder vier leistungsstarke, geräuscharme und schwingungsgedämpfte Rollkolbenkompressoren mit kombinierter Überstrom-/ Thermo-Schutzeinrichtung. Völlig unabhängig voneinander arbeitende Kältekreise. Absperrorgan saug- und druckseitig mit Schraderventil. Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden in der Regelung des Innengerätes. Hochleistungsverflüssiger (optisch nicht getrennt) aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in Bördelausführung, seitlich am Gerät, zum Anschluß von einem oder mehreren Innengeräten. Das Außenteil hat werksmäßig eine Grundfüllung mit FCKW-freiem Kältemittel R 410A für bis zu 5 Metern Rohrlänge. Die maximal mögliche Rohrlänge beträgt 25 Meter bei einer maximalen Höhendifferenz von 15 Metern zwischen Innengerät und Außenteil. Das Kältemittel wird durch sich am Außenteil befindliche Kapillarrohre eingespritzt. Das Außenteil hat serienmäßig Filtertrockner (1 Stk. pro Kreislauf). Serienmäßiger Arbeitsbereich liegt zwischen +7°C und + 48°C. Durch witterungsgeschützte, optionale, thermische Verflüssigerdruck-regelung (Winterregelung), die eine stetige Drehzahlanpassung des Verflüssigerventilators im Kühlbetrieb in Abhängigkeit der Luftansaug-temperatur bewirkt, kann der Arbeitsbereich von -15°C bis + 48°C erweitert werden. Die Baugruppen sind komplett verdrahtet und anschlußfertig vorbereitet. Das jeweilige Innenteil wird über das Außenteil elektrisch versorgt. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Je Kältekreis ein Kompressor Verflüssigerschutzgitter Kältemittelgrundfüllung für 5m je Kältekreis Als Zubehör lieferbar: Innengeräte Winterregelung Kurbelgehäuseheizungen Wandkonsolen Kältemittelleitungen |  |  |  |  |
|  |  | Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Leistungsdaten: Kühlleistung: 2 x 2,52 kW Luftmenge: 2310 m³/h Außentemperatur: 35° C Energieeffizienzklasse Kühlen B Energieeffizienzgröße EER 3,06 Arbeitsbereich: +7 bis +48 °C Geräuschpegel (5m Abst.): 50 dB(A) Kältemittel: R410A Kältemittelmenge: 2 x 0,85 kg Einspritzleitung: 1/4 Zoll (6,35 mm) Saugleitung: 3/8 Zoll (9,52 mm) Kältemittelleitung, Länge max. 25 m Kältemittelleitung, Höhe max. 15 m Versorgungsspannung: 220-240 / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kühlung: 1,71 kW Stromaufnahme - Kühlung: 7,5 A Anlaufstrom: 2 x 21 A Absicherung bauseits: 20 A (träge) Höhe: 615 mm Breite: 845 mm Tiefe: 285 mm Gewicht: 52 kg Fabrikat: KRONE Type: RKMX 610 C |  |  |  |  |