-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 130 DC Die Geräte der Serie RWL 50-260 DC im Leistungsbereich zwischen 4,7 und 22,5 kW sind besonders geräuscharme, luft-gekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Durch die serienmäßige Wärmepumpenfunktion können die Geräte sowohl für den Kühlbetrieb, als auch für den Heizbetrieb verwendet werden. Die Einsatzgrenzen der Geräte liegen im Kühlbetrieb bei -15°C, wodurch sich die Geräte auch für Prozessanwendungen eignen, bei denen ganzjährig gekühlt werden muss. Sowohl der eingesetzte Inverter-Verdichter, als auch das stufenlos regelnde Expansionsventil sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung der Kühlleistung an die jeweiligen Einsatzbedingungen. Weiterhin verfügen die Geräte serienmäßig über moderne und energieefﬁziente EC-Ventilatoren, welche vor allem im Teillastbereich für eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller AC-Technik sorgen. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherﬂächen, Verwendung von hochefﬁzienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen. Darüber hinaus sind die Geräte in einer speziellen Tieftemperatur-Ausführung verfügbar, bei denen besonders niedrige Mediumvorlauftemperaturen von bis zu -2°C realisiert werden können. Stufenlose Leistungsregelung dank Inverter-Verdichter und elektronischem Expansionsventil Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT Modernes Touchpad in IP54-Gehäuse zur einfachen Bedienung Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis zu -15 °C, serienmäßig Tieftemperatur-Version für niedrige Vorlauftemperaturen, optional verfügbar Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 130 DC Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung, Schwingungsdämpfer, Netztrennschalter Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Kühlleistung1) kW 13,5 (5,0-14,5) Heizleistung2) kW 12,3 (5,0-14,5) Energieeffizienzgröße SEER 5,01 Raumkühlungsjahresnutzungsgrad ns,c % 195 Einstellbereich Rücklauftemperatur Kühlen °C +10 bis +204) Einstellbereich Rücklauftemperatur Heizen °C +30°C bis +50°C Arbeitsbereich Kühlen °C -15°C bis +45°C Arbeitsbereich Heizen °C -20°C bis +52°C Kältekreise, Anzahl 1 Kältemittel R410A GWP-Wert 2088 Kältemittelfüllmenge kg 3,2 CO2-Äquivalent t 6,68 Kompressor, Anzahl / Typ Stück. 1 / Rollkolben Luftvolumenstrom, max. m3/h 7.800 Anzahl Ventilatoren 2 Schalldruckpegel 3) dB(A) 41,7 Schallleistungspegel dB(A) 73,1 Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230 / 1~/50 Schutzart IP X4 Elektr. Nennleistungsaufnahme, Kühlen kW 4,5 Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen A 20,7 Betriebsmedium Wasser; max. 35% Ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol Betriebsdruck Medium, max. kPa 600 Nennvolumenstrom Medium, kühlen m3/h 2,80 Mindestvolumenstrom Medium m3/h 1,75 Maximalvolumenstrom Medium m3/h 4,70 Anlagendruck, verfügbar kPa 101 Mediumanschluss, Eintritt Zoll 1 1/4 Mediumanschluss, Austritt Zoll 1 1/4 Höhe mm 1320 Breite mm 990 Tiefe mm 395 Gewicht kg 148 Serienfarbton ähnlich RAL 9010 1) Lufteintrittstemperatur TK 35 °C, Mediumeintritt 12 °C, Mediumaustritt 7 °C, 0% Glykolkonzentration 3) Abstand 10 m Freifeld 2) Lufteintrittstemperatur TK 7 °C, Mediumeintritt 45 °C, Mediumaustritt 40 °C, 0% Glykolkonzentration 4) Mit Zubehör Tieftemperatur | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |