| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobiles Raumklimagerät in Split-Ausführung mit Invertertechnik ULISSE 13 In diesem mobilen Raumklimagerät in Split-Ausführung ist modernste Invertertechnik eingesetzt worden. Das Ergebnis ist eine hervorragende Effizienz und ein reduziertes Geräuschniveau. Die Invertertechnik sorgt für höchsten Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Das KRONE Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten. Die Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfereinheit (Innengerät) sind konstruktiv getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Freien aufgestellt. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Hauptmerkmale: ● Inverter-Technik ● Hohe Kühlleistung ● Kältemittelleitung, Länge 2 m, verlängerbar um 2 oder 4 Meter ● Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand ● Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion ● Herausnehmbarer Luftfilter ● Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung ● Universell einsetzbar ● Kompakte Bauform und minimale Stellfläche ● Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung ● Integrierte Kondensatpumpe ● Gehäusefarbe des Innengerätes ist weiß Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Nennkühlleistung²): 4,00 kW Regelbereich (min-max): 1,6 - 4,3 kW Luftmenge (max): 400 m³/h Entfeuchten 1,9 l/h Versorgungsspannung: 230V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 1600 Watt Einsatzbereich: +19 bis +46°C Ventilatorstufen: 3 und Automatik Stromaufnahme: 7,6 A Kältemittel: R32 Kältemittelmenge: 0,75 kg GWP 675 CO2-Äquivalent 0,51 t Schalldruckpegel (Innen/Außen)1): 34-37 / 42 dB(A) Verbindungsleitung: 2 m Höhe/Breite/Tiefe (Innen): 790 / 580 / 245 mm Höhe/Breite/Tiefe (Außen): 490 / 525 / 250 mm Gewicht (Innen/Außen): 44 / 15 kg Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei dem Gerät auf eine Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Angaben beziehen sich auf Luftzustand 27° C und 50 % r. F. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: ULISSE 13 |  |  |  |  |