| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenkassetten für Direktverdampfung Typ KMC Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen auf Euro-Deckenraster abgestimmt; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit integriertem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter - Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleitlamellen werden motorisch verstellt. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluß für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät eignet sich für den Betrieb von Kältemittel R407C und Kältemittel R410A . Verdampfer Durch ein neues Technologie-Konzept bei der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm über Unterkante Zwischendecke eingebaut. Ventilator Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung. Regelung Über einen Mikroprozessor und Fernbedienung mit Flüssigkristallanzeige können die individuellen Komfortbedingungen ausgewählt werden: Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Temperatur, Luftrichtung und Zeitgeberbetrieb. Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung ist im Steuersystem integriert. Die Infrarot-Fernbedienung hat zusätzlich zwei Kanäle für die Steuerung von bis zu zwei Innengeräten und eine benutzerabhängige (My Comfort) Datenspeicherung. (Fernbedienung im Lieferumfang nicht enthalten) Elektroheizungen sind nur in den E-Modellen erhältlich. Zubehör: Infrarot-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Fotokatalytischer Titanfilter; entfernt Rauch-, Brat- und andere Essensgerüche, Schadstoffe und Bakterien bis 0,01 µm Durchmesser Zusatz- Kondensatpumpe ab 500 mm Ausblasgitter-Lackierung in allen RAL-Farben. Technische Daten: Kühlleistung: 7,0 kW Luftmenge: 900 / 770 / 680 m³/h Geräuschpegel1): 42 / 38 / 35 dB (A) Einspritzleitung: ¼“ 6 mm Saugleitung: 1/2“ 12 mm Versorgungsspannung: 220-240V/1Ph/50Hz Regelspannung: 24 V Leistungsaufnahme – Motor (max.): 105 Watt Stromaufnahme – Motor (max.): 0,49 A Höhe / Breite / Tiefe (Gerät): 298 / 575 / 575 mm Höhe / Breite / Tiefe (Gitter): 30 / 720 / 720 mm Gewicht: 22 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei den Kassetten auf einer Raumgröße von100m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: KMC 024 |  |  |  |  |